## Slide 1
BIG-DATA-ENGINEERING · ABSCHLUSSPRÄSENTATION
JULI 2026
Luftqualität in 8
europäischen Hauptstädten
Wie weit über gesunder Luft liegen Europas Städte?
PIPELINE
EEA · Wikipedia · Open-Meteo
→ Kafka → Spark
→ Bronze / Silver / Gold
TEAM
Yesillik Nisa
Bandat Manuel
Wiesmüller Georg
REPOSITORY
github.com/OnlyMajorG/
euro-air-quality-pipeline
JUNI 2026

## Slide 2
Der Maßstab: WHO-2021-Richtwerte
01 · Leitfrage
Euro Air Quality Pipeline
1
Leitfrage
Wie unterscheiden sich PM2.5-, PM10- und NO2-Werte zwischen acht europäischen Hauptstädten — und wie ordnet man sie gesundheitlich ein?
WHO-2021-Jahresrichtwerte (Gesundheits-Orientierung)
● PM2.5
5 µg/m³
Feinstaub < 2,5 µm
● PM10
15 µg/m³
Staub < 10 µm
● NO2
10 µg/m³
Stickstoffdioxid
Gesundheits-Orientierungswerte der WHO — keine gesetzlichen EU-Grenzwerte (NO2-EU-Grenze: 40 µg/m³).
Datenjahr
Vollständiges Kalenderjahr 2025 · Tagesauflösung · gemessene Werte der EEA.

## Slide 3
Was in die Analyse einfließt
02 · Datengrundlage
Euro Air Quality Pipeline
2
Umfang
8 Hauptstädte · 365 Tage (2025) · 3 Schadstoffe
Wien · Berlin · Paris · Madrid · Rom · Amsterdam · Warschau · Prag
Gemessene Datenbasis
2,35 Mio. validierte EEA-Stundenmessungen → 7.938 Tagesmittel (Gold-Schicht).
Drei Quellarten
QUELLE 1
EEA-Download
Datei / Datenbank
Gemessene, validierte Stundenwerte — das Fundament aller historischen Aussagen.
QUELLE 2
Wikipedia
Web-Scraping (HTML)
Stadtmetadaten: Einwohner, Fläche, Bevölkerungsdichte — explorativer Kontext.
QUELLE 3
Open-Meteo
REST-API (JSON)
Live-Modellwerte: 192 Ereignisse über Kafka → Spark als Echtzeit-Nachweis.
Wissenschaftlicher Grundsatz
Erst Umfang & Abdeckung zeigen, dann interpretieren — Lücken bleiben Lücken.

## Slide 4
Alle Städte über den WHO-Richtwerten
03 · Befund 1
Euro Air Quality Pipeline
3
HEADLINE
1,5× bis 2,5×
über dem WHO-NO2-Richtwert — keine Stadt im grünen Bereich.
Jeder NO2-Jahreswert (grün) liegt über der WHO-Linie von 10 µg/m³. Spanne 15,3 (Berlin) bis 25,0 (Rom).
PM2.5 (blau) überschreitet bei allen Städten den Richtwert von 5 µg/m³.
Rom hat nur validierte NO2-Werte — PM fehlt und wird offen ausgewiesen.
Gestrichelte Linien = WHO-2021-Jahresrichtwerte (PM2.5 = 5, PM10 = 15, NO2 = 10 µg/m³).

## Slide 5
PM2.5: Die östlichen Hauptstädte führen
04 · Befund 2
Euro Air Quality Pipeline
4
PM2.5-JAHRESMITTEL (µg/m³)
HÖCHSTE BELASTUNG
Warschau
14,7
Prag
14,5
Berlin
11,4
NIEDRIGSTE BELASTUNG
Wien
9,8
Amsterdam
9,5
Madrid
9,3
Aber: alle Werte liegen deutlich über WHO 5 — teils um das Dreifache. Fehlerbalken zeigen Tag-zu-Tag-Streuung.

## Slide 6
Verteilungen und Ausreißer
05 · Befund 3
Euro Air Quality Pipeline
5
Der Median jedes Schadstoffs liegt über dem WHO-Richtwert — es ist also nicht nur ein Ausreißerproblem.
Lange Oberschwänze: einzelne stark belastete Tage, beim PM10 über 80 µg/m³ (Winterspitzen).
Mittelwerte allein verbergen diese Streuung — darum Verteilung zeigen, nicht nur Durchschnitt.
Box = mittlere 50 % der Tage, Linie = Median, Punkte = Ausreißertage. Rot gestrichelt = WHO-2021.

## Slide 7
Saisonalität: der Winter treibt PM2.5
06 · Befund 4
Euro Air Quality Pipeline
6
Tagesverlauf der datenreichsten Städte — Punkte = vorhandene Tage, Lücken bleiben sichtbar.
Höhere Werte im Winter: Spitzen 40–50 µg/m³. Sommer oft nahe WHO-5.
Zwei Effekte: Heizen setzt Feinstaub frei, Inversionswetterlagen halten ihn am Boden.
Methodisch: Wir interpolieren nicht — fehlende Tage sollen nicht wie Messwerte aussehen.

## Slide 8
Bevölkerungsdichte erklärt die Belastung nicht
07 · Befund 5
Euro Air Quality Pipeline
7
KORRELATION DICHTE ↔ PM2.5
ALLE STÄDTE · n = 7
−0,23
nahe null
OHNE PARIS · n = 6
−0,95
kippt komplett
Zusammenhang ist nicht robust — er hängt an einem einzigen Punkt.
Paris ist Kernkommune (~105 km²) — mit den größer abgegrenzten Städten nicht direkt vergleichbar (MAUP).
Bewusst explorativ, kein Signifikanztest, keine Kausalbehauptung.

## Slide 9
Live-Momentaufnahme (Kafka → Spark)
08 · Befund 6
Euro Air Quality Pipeline
8
192
Live-Events (8 Städte × 24 h)
|
OPEN-METEO → KAFKA → SPARK STRUCTURED STREAMING → SILVER
Open-Meteo-Modellwerte, über Kafka produziert und von Spark aus dem Topic gelesen.
Stundenwerte — bewusst getrennt von den gemessenen EEA-Jahresdaten.
Belegt die Pipeline live — nicht als Ersatz für die historische Analyse.
Live-Stundenwerte werden bewusst nicht gegen die WHO-Jahreswerte gestellt. Quellen sauber getrennt.

## Slide 10
Was die Daten (nicht) sagen
09 · Einordnung
Euro Air Quality Pipeline
9
Vier Prinzipien wissenschaftlicher Ehrlichkeit — Grenzen offen benennen macht eine Analyse stärker, nicht schwächer.
01
Deskriptiv, nicht kausal
Wir beschreiben Muster und behaupten keine Ursachen. Korrelation wird nie als Kausalität dargestellt.
02
Keine pauschale Rangliste
Die Reihenfolge hängt vom Schadstoff ab — deshalb betrachten wir jeden Schadstoff einzeln.
03
Ehrlich mit Lücken
Rom ohne validierte PM-Werte wird ausgewiesen, nicht aufgefüllt. Keine erfundenen Werte, keine Interpolation.
04
Sauber getrennt
Gemessene EEA-Historie und Open-Meteo-Live-Modellwerte werden nie vermischt.

## Slide 11
Kernaussagen
10 · Fazit
Euro Air Quality Pipeline
10
NO2-JAHRESMITTEL
15–25
µg/m³
statt
10
µg/m³ (WHO 2021)
Keine der acht Städte hält die WHO-Richtwerte für NO2 ein.
01
Überall zu viel NO2
Alle acht Städte überschreiten den WHO-NO2-Richtwert (15–25 µg/m³ statt 10 µg/m³).
02
Schadstoff schlägt Stadt
PM und NO2 folgen unterschiedlichen Mustern — getrennt betrachten, keine pauschale Rangliste.
03
Kontext erklärt wenig
Bevölkerungsdichte ist kein Erklärungsfaktor — der Zusammenhang ist nicht robust.
REPOSITORY
github.com/OnlyMajorG/euro-air-quality-pipeline
TEAM
Yesillik Nisa · Bandat Manuel · Wiesmüller Georg